## Slide 1
Analisis Kualitas Udara ISPU DKI Jakarta
Paparan Dashboard Business Intelligence berbasis data bersih 2010–2023
Disusun untuk mendukung keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui analisis tren, perbandingan stasiun, parameter pencemar dominan, dan pola musiman kualitas udara.
DATA BERSIH
14.576
baris observasi harian-stasiun
5 SPKU
01 Jan 2010 – 30 Nov 2023
Nama Asesi: Raihan Ferdyanza
Tanggal Presentasi: 11 Juni 2026
Pusdatin KLH/BPLH

## Slide 2
SLIDE 2
Latar Belakang & Tujuan Analisis
Kualitas udara Jakarta perlu dipantau secara konsisten karena nilai ISPU berubah menurut waktu, lokasi SPKU, dan parameter pencemar. Dashboard BI dibutuhkan agar data harian tidak hanya menjadi arsip, tetapi menjadi dasar prioritas pengawasan, komunikasi risiko, dan kebijakan pengendalian pencemaran.
1
Kebutuhan analisis
Mengetahui kondisi umum kualitas udara, lokasi prioritas, periode risiko, dan pencemar dominan berdasarkan data dashboard.
2
Pertanyaan bisnis
Apa status kualitas udara? Stasiun mana paling berisiko? Kapan polusi meningkat? Parameter apa yang dominan?
3
Pengguna hasil
Kepala Dinas LH DKI Jakarta, bidang pengendalian pencemaran udara, pengelola SPKU, serta unit data/dashboard.
TUJUAN ANALISIS
Menyajikan KPI utama kualitas udara dan kondisi terkini per stasiun.
Menganalisis tren temporal harian, bulanan, dan tahunan.
Membandingkan kinerja kualitas udara antar 5 SPKU.
Mengidentifikasi parameter pencemar dominan dan keterbatasan data PM2.5.
Menemukan pola musiman untuk kalender intervensi.
Output yang diharapkan
Dashboard BI interaktif dan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, serta dapat ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Arah keputusan
Intervensi berbasis risiko: lokasi, waktu, parameter dominan, dan mutu data — bukan keputusan umum tanpa prioritas.

## Slide 3
SLIDE 3
Metodologi: alur analisis, tools, dan pembersihan data
1
Sumber & unduh data
Dataset ISPU DKI Jakarta diperoleh dari portal data terbuka pemerintah. File diunduh per tahun dalam format CSV/XLSX, lalu dikonsolidasikan.
2
Pembacaan data
Data dibaca ke Python menggunakan pandas, tanggal diparsing, kolom numerik dikonversi, dan fitur tahun/bulan dibuat untuk analisis.
3
EDA & validasi
Dilakukan statistik deskriptif, distribusi kategori, nilai unik kategorik, serta validasi konsistensi tanggal, periode, max, critical, dan kategori.
4
Dashboard & rekomendasi
Data bersih diekspor sebagai ispu_jakarta_analysis.csv dan digunakan pada dashboard Streamlit serta slide paparan.
TOOLS YANG DIGUNAKAN
Python
pandas, numpy, plotly
Streamlit
dashboard BI interaktif
PowerPoint
paparan stakeholder
CSV
data bersih siap analisis
import pandas as pd
df = pd.read_csv("ispu_jakarta_analysis.csv", parse_dates=["tanggal_validated"])
df["ispu_dashboard"] = df["max_recomputed"]
Pendekatan pembersihan data
Data tidak langsung dihapus. Nilai original disimpan untuk audit, nilai tervalidasi digunakan untuk analisis, dan missing PM2.5 dipertahankan sebagai missing struktural historis.

## Slide 4
SLIDE 4
Temuan Validasi Data & Strategi Penanganan
Masalah kualitas data
Jumlah terdampak
Strategi penanganan
PM2.5 missing
9.059
Tidak diimputasi; analisis PM2.5 hanya pada data tersedia
Max mismatch
1.378
Gunakan max_recomputed sebagai ISPU tervalidasi
Critical mismatch
1.246
Gunakan critical_recomputed sebagai pencemar dominan
Tanggal-periode mismatch
172
Koreksi deterministik/flag audit
Duplikat kunci harian-stasiun
640
Flag, tidak digabung otomatis
Chart: 
| PM2.5 missing | Max mismatch | Critical mismatch | Tanggal-periode mismatch | Duplikat kunci harian-stasiun
Jumlah terdampak | 9059 | 1378 | 1246 | 172 | 640
Validasi konsistensi antar kolom
Max divalidasi ulang menjadi max_recomputed; critical divalidasi menjadi critical_recomputed; periode_data diperiksa terhadap tanggal_validated; duplikasi kunci tanggal-stasiun diberi flag audit.
Keputusan PM2.5
PM2.5 missing 9.059 baris (62.2%). Tidak diimputasi; analisis PM2.5 dibatasi pada 2020-02-01 s.d. 2023-11-30 ketika data tersedia.
Hasil data bersih
14.576 baris dan 28 kolom siap digunakan; kategori udara mengikuti kolom categori dari dataset, bukan dihitung ulang dari nilai ISPU.

## Slide 5
SLIDE 5 — TEMUAN DASHBOARD
Dashboard 1 — Overview Kualitas Udara
TANGKAPAN LAYAR DASHBOARD
Analisis utama
Rata-rata ISPU seluruh data adalah 79.2, dengan 17.6% hari masuk TIDAK SEHAT atau lebih buruk. Parameter pencemar dominan terbanyak adalah O3 (44.3%).
Insight yang dihasilkan
Kepala Dinas dapat menetapkan pemantauan harian berbasis alert ketika kategori naik ke TIDAK SEHAT, terutama pada stasiun dengan nilai terkini tertinggi.
Catatan: visualisasi di atas merepresentasikan dashboard interaktif; filter dashboard dapat disesuaikan menurut tanggal, stasiun, kategori, dan parameter pencemar.

## Slide 6
SLIDE 6 — TEMUAN DASHBOARD
Dashboard 2 — Tren Temporal
TANGKAPAN LAYAR DASHBOARD
Analisis utama
Tahun terbaik adalah 2010 dengan rata-rata ISPU 60.8; tahun terburuk adalah 2018 dengan rata-rata ISPU 120.4. Tren menunjukkan fluktuasi antar tahun sehingga evaluasi perlu memperhatikan konteks data dan jumlah observasi.
Insight yang dihasilkan
Gunakan tren bulanan/tahunan sebagai trigger evaluasi program: ketika rata-rata tahunan dan % hari tidak sehat naik, aktifkan audit sumber emisi dan komunikasi risiko.
Catatan: visualisasi di atas merepresentasikan dashboard interaktif; filter dashboard dapat disesuaikan menurut tanggal, stasiun, kategori, dan parameter pencemar.

## Slide 7
SLIDE 7 — TEMUAN DASHBOARD
Dashboard 3 — Perbandingan Antar Stasiun
TANGKAPAN LAYAR DASHBOARD
Analisis utama
Stasiun dengan rata-rata ISPU tertinggi adalah DKI2 Kelapa Gading (88.2), sedangkan terendah DKI1 Bunderan HI (65). DKI4 Lubang Buaya memiliki proporsi hari tidak sehat tertinggi (23.1%).
Insight yang dihasilkan
Prioritaskan inspeksi dan pengendalian sumber pencemar pada area yang direpresentasikan stasiun dengan rata-rata ISPU dan proporsi hari tidak sehat tertinggi.
Catatan: visualisasi di atas merepresentasikan dashboard interaktif; filter dashboard dapat disesuaikan menurut tanggal, stasiun, kategori, dan parameter pencemar.

## Slide 8
SLIDE 8 — TEMUAN DASHBOARD
Dashboard 4 — Parameter Pencemar Kritis
TANGKAPAN LAYAR DASHBOARD
Analisis utama
O3 paling sering menjadi pencemar dominan (44.3%), diikuti PM2.5 (29.3%) dan PM10 (22.7%). Namun PM2.5 harus dibaca bersama coverage karena 62.2% datanya missing.
Insight yang dihasilkan
Intervensi perlu spesifik parameter: O3 memerlukan evaluasi prekursor emisi, sedangkan PM2.5 perlu dibaca pada periode data tersedia dan dilengkapi dengan peningkatan cakupan pengukuran.
Catatan: visualisasi di atas merepresentasikan dashboard interaktif; filter dashboard dapat disesuaikan menurut tanggal, stasiun, kategori, dan parameter pencemar.

## Slide 9
SLIDE 9 — TEMUAN DASHBOARD
Dashboard 5 — Pola Musiman
TANGKAPAN LAYAR DASHBOARD
Analisis utama
Rata-rata ISPU tertinggi terjadi pada bulan Okt (89.7) dengan 25.4% hari tidak sehat. Bulan dengan rata-rata terendah adalah Jan (62.6).
Insight yang dihasilkan
Susun kalender intervensi sebelum periode risiko tinggi, terutama menjelang September–November, melalui inspeksi sumber emisi, pengendalian debu/konstruksi, dan komunikasi risiko kesehatan.
Catatan: visualisasi di atas merepresentasikan dashboard interaktif; filter dashboard dapat disesuaikan menurut tanggal, stasiun, kategori, dan parameter pencemar.

## Slide 10
SLIDE 10
Kesimpulan & Rekomendasi Kebijakan
INSIGHT UTAMA BERBASIS DATA
17.6%
hari tidak sehat
Kategori TIDAK SEHAT atau lebih buruk masih signifikan.
88.2
ISPU rata-rata tertinggi
DKI2 Kelapa Gading menjadi prioritas lokasi.
89.7
puncak musiman
Bulan Okt dengan ${summary.peak_month_unhealthy_pct}% hari tidak sehat.
44.3%
O3 dominan
O3 paling sering menjadi parameter critical.
Chart: 
| DKI2 Kelapa Gading | DKI5 Kebon Jeruk | DKI4 Lubang Buaya | DKI3 Jagakarsa | DKI1 Bunderan HI
Rata-rata ISPU | 88.2 | 83.4 | 82.5 | 77.2 | 65
Chart: 
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des
Rata-rata ISPU bulanan | 62.6 | 67.8 | 76.7 | 78.2 | 83.2 | 83.8 | 85.8 | 83.6 | 89.5 | 89.7 | 84.7 | 65.1
REKOMENDASI KONKRET UNTUK KEPALA DINAS LH DKI JAKARTA
1
Aktifkan alert operasional
Tindak lanjuti bila ISPU >100 selama ≥2 hari berturut-turut per stasiun; laporan harian ke pimpinan.
2
Fokus lokasi prioritas
Jadikan DKI2 dan DKI4 sebagai prioritas inspeksi sumber emisi; evaluasi bulanan proporsi hari tidak sehat.
3
Kalender intervensi musiman
Mulai pengendalian pra-musim risiko pada Jul–Nov; target penurunan hari tidak sehat minimal 10% pada periode puncak.
4
Perbaiki mutu data PM2.5
Wajibkan monitoring coverage PM2.5 per SPKU; target kelengkapan minimal 95% untuk analisis tahunan.
Keputusan utama
Gunakan dashboard sebagai instrumen rapat rutin: pantau KPI harian, evaluasi bulanan, dan prioritaskan intervensi berdasarkan lokasi, waktu, parameter, dan kualitas data.